# Мобильный вагон-дом (МВД)

# Конструктивные особенности

Кузов сварной состоит из рамы и каркаса, изготовленных из металлопроката, обшивка из листа S=2 мм., таким образом получается цельнометаллическая конструкция, предназначенная для воспринятия всех нагрузок, возникающих при частых перевозках. Элементы для подъема МВД допускают погрузку любым краном г/п 10 тн.

Утеплитель пола, стен и потолка – изовер толщиной 150 мм и слой 4 мм фольгоизола.

Окна из ПВХ с поворотно-откидным двухкамерным стеклопакетом, имеют противомоскитные сетки и уплотнены монтажной      пеной.

Внутренняя отделка выполнена из ламинированной ДСП, а на полу поверх обрешетки из деревянного бруса уложены фанера и линолеум. Допускается отделка стен из фанеры с различными покрытиями.

Электрооборудование. Разводка наружная выполнена в кабель-каналах. В состав эл.оборудования входит силовой щит, светильники, эл.розетки, выключатели, автоматические выключатели.

Схема позволяет использовать напряжение 220/380 в.

Общая мощность потребителей от 10 квт до 30 квт в зависимости от функционального назначения.

Система отопления. Электрические масляные радиаторы в каждом отсеке. По требованию Заказчика возможна установка кондиционера.

Вентиляция естественная через окна.

Площадка с лесенкой имеет ограждения и поручни и изготовлена съемно-разборной, при транспортировке убирается под раму шасси, либо в МВД.

Окраска – грунт ГФ021 2 слоя, эмаль ПФ115, цвет сине-голубой.

Габаритные размеры (мм): 	длина 8000, ширина 2800, высота 2400 (на шасси 3700). Масса снаряженного изделия, кг от 6000.

МВД устанавлен на шасси Ирбитского автоагрегатного завода, имеются дополнительные полозья.

Основной тип тягача – тракторы типа К700, Т-150К, оснащенные пневмоэлектровыводами, максимальная скорость транспортировки – 35 км/час.

# Оборудование МВД для проживания 8 человек

| 1 - Полка верхняя - 4 шт. 1а - Полка нижняя с рундуком - 4шт. 2 - Стол откидной - 2 шт. 3 - Шкаф-пенал - 2 шт. 4 - Место под холодильник 8 - Место под электроплиту 2-х конфорочную 12 - Стол-тумба двухстворчатый 13 - Умывальник нержавеющий | 14 - Водонагреватель 20 - Щит распредилительный 21 - Огнетушитель 27 - Масляный отопитель - 3 шт. 29 - Шкаф встроенный для одежды 42 - Бак для воды 53 - Москитная сетка - 3 шт. |
| --- | --- |